Начало формы

Класс АТV

1. Определение.

1.1. Серийные универсальные транспортные средства, имеющие одно-два места для сидения.
Ответственность за доказательство серийности АТУ в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции допускается сравнение деталей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

2. Классы.

2.1. АТV, участвующие в соревнованиях по трофи-рейдам, делятся на следующие классы:
- Класс АТV 2 с колёсной формулой 4X4 с рабочим объёмом двигателя до 475 см³
 включительно;
- Класс АТV 3 с колёсной формулой 4X4 с рабочим объёмом двигателя свыше 475 см³.

3. Колеса (колесные диски) и шины.
3.1. Допускается применение только пневматических шин со следующими размерами: внешний диаметр не менее 24", но не более 28"; ширина не менее 8", но не более 12,5".

4. Светотехническое оборудование.
4.1. АТV должны быть оборудованы, как минимум, двумя фарами головного света.

5. Лебедка и дополнительное оборудование.

5.1. АТV должны быть оборудованы лебёдкой, с тяговым усилием не менее 900 кг.
5.2. Во время движения все дополнительное оборудование (трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы, блоки, гаситель троса) должно быть надежно закреплено.

6. Оборудование безопасности и экипировка.
6.1. Обязательно применение экипажем защитной экипировки мотокроссового образца: защита груди и спины, налокотники и наколенники.
6.2. Обязательно применение защитных очков или закрытых мотошлемов типа «интеграл».
6.3. Рекомендуется применение защитных комбинезонов, имеющих омологацию РАФ для картинга.

Конец формы